## Slide 1
Opérations pharmaceutiques
1
Le tutorat est gratuit. Toute reproduction ou vente est interdite.

## Slide 2
2
Opération de dissolution
La dissolution : opération qui consiste à diviser une substance à l’état moléculaire au sein d’un liquide.
ça aboutit à une préparation homogène qui est la SOLUTION
Définition du coefficient de solubilité = nombre de parties en volume de solvant nécésssaire pour dissoudre une partie de la substance.

## Slide 3
3
Classification bio pharmaceutique

## Slide 4
4
Facteurs de dissolution
-Constante diélectrique
-Température
-pH
-Polymorphisme
-Formation d’hydrates et solvates
-Les adjuvants

## Slide 5
5
Optimisation de la solubilité
-Solvants et salification
-Les esters
-Formation d’eutectiques ou solutions solides
-Vitesse de dissolution

## Slide 6
6
Opérations de stérilisation
Les témoins de stérilisation
Les témoins physico-chimiques : changement de couleur au point de fusion (chaleur sèche) / au contact avec la vapeur d’eau (chaleur humide) / en présence de péroxyde d’hydrogène (stérilisation par gaz plasma) / pastilles PVC imprégnées d’un indicateur de couleur (pour la stérilisation par rayonnement)

## Slide 7
7
Opérations de stérilisation
Les témoins de stérilisation
-Les témoins biologiques :
BACILLUS SUBTILUS = chaleur sèche
BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS = chaleur humide
BACILLUS SUBTILUS VER. NIGER = oxyde d’éthylène
BACILLUS PUMILUS = par rayonnement
PSEUDOMONAS DIMINUTA = filtration stérilisante

## Slide 8
8
Opérations de stérilisation
Stérilisation par chaleur en général
-Les espèces microbiennes
-durée et nombre de germes
-Temps de réduction décimale
-La valeur d’inactivation thermique Z
-Le temps équivalent Ft et la valeur stérilisatrice F2t

## Slide 9
9
Stérilisation par CHALEUR HUMIDE
Cycle de stérilisation :
-Phase de vide
-Phase de plateau à 121°C pendant 15 min puis 134°C pendant 10 min
-Refroidissement
-Séchage

## Slide 10
10
Stérilisation par CHALEUR SÈCHE
-A 180°C pendant 30 min pour stérilisation des contenants en verre
-A 220°C pour la dépyrogénisation des contenants en verre.

## Slide 11
11
Filtration stérilisante
Technique appliquée aux fluides
Paramètres importants :
-la nature du filtre qui doit être compatible au PA dissou
-Sa porosité
-Son seuil de rétention
-La perte de charge

## Slide 12
12
Stérilisation par les agents chimiques
  Le formaldéhyde (formol) = évaporation sous forme de monomères gazeux
n’agit qu’à 50°C et en présence de vapeur d’eau.
  Oxyde d’éthylène = gaz inodore et très réactif / inflammable et explosiff
Paramètre à retenir :
-Concentration
-température = entre 37 et 60°C
-Humidité relative
-Durée d’exposition

## Slide 13
13
Stérilisation par rayonnements ionisants
Deux sources irradiantes : 60Co et 137Cs
La dose absorbée dépend de :
-L’activité et configuration de la source
-De la distance de la source au produit
-Du temps d’exposition et du nombre de passage devant la source
-De la nature du produit, sa composition, sa densité et son conditionnement

## Slide 14
14
Stérilisation par plasma
-Phase de vide
-Injection de peroxyde d’hydrogène
-Diffusion du peroxyde d’hydrogène
-Phase de plasma
-Retour à la pression atmosphérique

## Slide 15
15
Conditionnement aseptique
CE N’EST PAS UNE MÉTHODE DE STÉRILISATION MAIS LE FAIT DE GARDER CET ÉTAT STÉRILE DURANT LES MANIPULATIONS
Cela implique :
-Des flux laminaires
-Des locaux et une atmosphère contrôlés
-Des zones à atmosphère contrôlée

## Slide 16
16
Les zones à atmosphère contrôlée
Conditionnement aseptique
Régulation de certains paramètres sont importants :
-taux de renouvellement de l’air
-nombres de particules et micro organismes
-pression relative
-température
-humidité relative

## Slide 17
17
Conditionnement aseptique
Les conditions de travail

## Slide 18
18
Conditionnement aseptique
Le test de stérilité
Test réalisé après la stérilisation
Vérification pendant 14 jours en milieu liquide
Test réalisable sur membrane par filtration si taille < 45 micromètres
Les tests des endotoxines bactériennes
Molécules pyrogènes issues des GRAM-
-Test de limule
-Test à partir du sang humain et d’une lignée monocytaire pour reproduire la réponse immunitaire innée.

## Slide 19
19
Merci et bon courage 🤍